6. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкций по ОТ, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правила-ми внутреннего трудового распорядка и при необходимости подвергаются  внеочередной проверке знаний и правил ОТ.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  ПЕРЕД  НАЧАЛОМ РАБОТЫ.

2.1. Перевозить воспитанников разрешается только по письменному приказу руководителя учреждения.

2.2. Провести инструктаж воспитанников  по правильному поведению во время перевозок с записью в «Журнале регистрации инструктажей».

2.3. Убедиться в технической исправности автобуса по путевому листу и путем внешнего осмотра.

2.4. Проверить наличие на автобусе  спереди и сзади предупредительного знака  «ДЕТИ», а также огнетушителя и медицинской аптечки.

2.5. Посадку  воспитанников в автобус производить со стороны тротуара или обочины дороги строго по количеству посадочных мест.         Стоять   в проходах  между сидениями не разрешается.

3.  ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ВО ВРЕМЯ  ПЕРЕВОЗКИ.

3.1. При перевозке воспитанников соблюдать дисциплину и выполнять все указания старших.

3.2. Во время       движения не разрешается стоять      и ходить по    салону автобуса, не высовываться из окна, и не выставлять в окно руки.

3.3.  Скорость движения автобуса при перевозке воспитанников     должна быть  не более  60 км/час.

3.4.  Во    избежание    травматизма    при       резком торможении автобуса необходимо упираться ногами в пол автобуса и руками держаться за поручни впереди расположенного сидения.

3.5.  Не разрешается перевозить воспитанников      в темное время суток, в гололед, в условиях ограниченной видимости.

3.6.  Перед  неохраняемым    железнодорожным        переездом остановить автобус,        убедиться в безопасном переезде через него и затем продолжать движение.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  В  АВАРИЙНЫХ

СИТУАЦИЯХ.

4.1.  При появлении неисправности в работе двигателя и систем автобуса, принять вправо, съехать на обочину дороги и остановить автобус. Движение продолжать только после устранения возникших неисправностей.

3.

4.2.  При получении воспитанниками  травмы, оказать первую    помощь пострадавшему  и  при необходимости доставить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

5.  ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  ПО  ОКОНЧАНИИ

ПЕРЕВОЗКИ.

5.1.  Съехать на обочину дороги или подъехать к тротуару и   остановить автобус.

5.2.  Воспитанники выходят из автобуса с разрешения старших в сторону тротуара или обочины дороги.

Запрещается  выходить на проезжую часть и перебегать дорогу.

5.3.  Проверить по списку наличие воспитанников.